Position	Leistungsbeschreibung		Preis/ Stück		Gesamtbetrag

in EUR			in EUR

Intelligenter elektronischer Sicherungsautomat für

DC 24 V-Applikationen

2-kanalig, selektive Lastabsicherung, Nennspannung DC24V, einstellbare Stromstärken, steckbar auf Sockelsystem Modul 18plus, Baubreite 12,5mm, Push-In Anschlusstechnik, Kommunikation über intelligenten Buscontroller CPC20

Nennspannung:			DC 24 V (18 ... 30 V)

Nennstrombereich:			1 A ... 10 A

Kennlinie:				elektronisch, mit Abschaltzeit bei

- Überlast einstellbar 50 ms … 10 s

- Kurzschluss typ. <10 ms

Zubehör (erforderlich):		Buscontroller

CPC20PN-T2-001 (PROFINET)

CPC20EN-T2-001 (Ethernet i/P)

Einspeisemodul ControlPlex®

18plus-EM03-00-PT01-01

Anschlussmodul ControlPlex®

18plus-AM03-00-PT01-01

Stromschiene für LINE, 0V, FE

X22261102

Zubehör (optional):			Transfermodul ControlPlex®

18plus-TM03-00-PT01-01

Bezeichnungsschild weiß unbedruckt

X22297750

Rasthaken für Gerät ESX60D

Y31197801

FTG -Stromschiene für LINE, 0V, FE

X22357101 alternativ zu X22261102

Signalisierung:	Kommunikation – über CPC20xx:

CPC20PN-T2-001 (PROFINET)

CPC20EN-T2-001 (Ethernet i/P)

Zulassungen:				UL2367, UL 508 listed

CSA C22.2 No. 14

Fabrikat:				E-T-A GmbH oder gleichwertig

Typ:					ESX60D-SA2-100-DC24V-1A-10A

Stück:				EUR                          	EUR

Position	Leistungsbeschreibung		Preis/ Stück		Gesamtbetrag

in EUR			in EUR

Zubehör Buscontroller CPC20 für intelligenter elektronischer Sicherungsautomat für ESX60D

für bis zu 32 Kanäle ESX60D bei direkter Verbindung und für bis zu 64 Kanäle ESX60D bei der Verwendung eines Transfermodul ControlPlex® 18plus-TM03, Nennspannung DC 24 V, Baubreite 24 mm, Push-In Anschlusstechnik, direkte Verbindung zum Anschlussmodul Anschlussmodul ControlPlex®

Kommunikation – PROFINET, EtherNet/IP

Schnittstellen:	2 x Busschnittstellen mit integriertem Switch, Typ RJ45

1 x Kommunikationsschnittstelle 
zum Web-Server, Typ RJ45

1 x direkte Verbindung mit 
18plus-ControlPlex® (max. 32 Kanäle mit ESX60D)

1 x weitere Verbindung mit 
18plus-ControlPlex® über Transfermodul 18plus-TM03

(weitere 32 Kanäle mit ESX60D)

Nennspannung:			DC 24 V (18 ... 30 V)

Nennstrom:				typ. 160 mA

Fabrikat:				E-T-A GmbH oder gleichwertig

Typ:					CPC20xx-T2-001

CPC20PN-T2-001 (PROFINET)

CPC20EN-T2-001 (Ethernet i/P)

Stück:				EUR                          	EUR

Position	Leistungsbeschreibung		Preis/ Stück		Gesamtbetrag

in EUR			in EUR

Zubehör Stromverteilungs Modul 18plus-EM ControlPlex® für intelligenter elektronischer Sicherungsautomat für ESX60D

Modul 18plus beinhaltet ein komplettes Montage- und Stromverteilungssystem für DIN-Hutschienen-Montage, das zusammen mit den Einspeiseschienen eine vollwertige 80 A-Potenzialverteilung der DC24V-Steuerspannung ohne zusätzlich benötigte Anschlussklemmen und Verbindungsleitungen beinhaltet.

Jedes Anschlussmodul ist für den Anschluss von zwei DC24V-Lasten

(L+, 0V und FE) mit 4 mm² Push-in Klemmen ausgerüstet

Das System ermöglicht die Datenkommunikation zwischen dem Buscontroller CPC20 und den intelligenten Sicherungsautomaten ESX60D.

Alle elektrischen Anschlüsse sind mit schraublosen Push-in Klemmen ausgestattet, weitere Anschlussquerschnitte etc. siehe Datenblatt.

Nennspannung:			DC 24V

Belastung:				Einspeisung LINE, 0V, FE

max. 80 A über Stromverteilschiene

LOAD max. 20 A je Steckplatz

Fabrikat:				E-T-A GmbH oder gleichwertig

Typ	Stromverteiler Modul 18plus ControlPlex®,

bestehend aus:

Modul 18plus, Einspeisemodul		18plus-EM03-00-PT01-01

Stück:				EUR                          	EUR

Modul 18plus, Anschlussmodul		18plus-AM03-00-PT01-01

Stück:				EUR                          	EUR

Modul 18plus, Transfermodul		18plus-TM03-01-PT01-01

Stück:				EUR                          	EUR

Stromschiene für LINE, 0V, FE 		X222 611 02

Stück:				EUR                          	EUR

Bezeichnungsschild weiß unbedruckt	X222 977 50

Stück:				EUR                          	EUR

Rasthaken für Gerät ESX60D		Y311 978 01

Stück:				EUR                          	EUR

FTG -Stromschiene für LINE, 0V, FE	X223 571 01 alternativ zu 
X222 611 02

Stück:				EUR                          	EUR